Comparaison Caméra
Les caractéristiques importantes pour le choix de la caméra
Résolution minimale : 640x480 (VGA)
Résolution maximale : Au moins 1080p (1920x1080) ou 4K (3840x2160)
Une faible consommation électrique (actif et veille)
15 à 30 FPS suffisent pour observer des comportements animaux. Un FPS plus faible réduit la consommation d’énergie
Une vision nocturne intégrée
La compatibilité avec l'USB 3.0 ou le port CSI de la Raspberry Pi 5 : dépend de la caméra
Raspberry Pi 5Mp	Raspberry Pi Camera Module V2	Arducam Mini Camera Module	Arducam USB 3.0 Infrared Camera	Logitech C920s Pro	Waveshare Night Vision USB Camera	Raspberry Pi NoIR Camera V2
640x480 (VGA)	VGA (640x480)	640x480 (VGA)	640x480 (VGA)	640x480 (VGA)	640x480 (VGA	VGA (640x480)	Résolution minimale
(2592x1944 pixels)	3280x2464 pixels	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1080p	3280x2464 pixels	Résolution maximale
250 mW à 3.3V (0.25W)	Environ 250 mW à 3.3V (0.25W)		Actif : 5V/300mA (1.5W) à partir du port USB 3.0	Actif : Environ 1 à 2 W	Actif : Environ 1 à 2 W	Actif : Environ à 3.3V (0.25W)	Consommation
15 à 30 FPS	15 à 30 FPS	15 à 30 FPS	15 à 30 FPS	15 à 30 FPS	15 à 30 FPS	15 à 30 FPS	FPS
Non	Non	Non	Oui	Non	Oui	Oui (avec éclairage IR externe)	Vision nocturne intégrée
CSI	port CSI	Certainsen USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0	Port CSI	Compatibilité avec l'USB 3.0 ou le port CSI
			arducam			Dispo Farnell	Site commande

Lien pour les deux caméras avec vision nocturne intégrée :

Arducam USB 3.0 Infrared Camera
https://www.arducam.com/product/arducam-1080p-day-night-vision-usb-camera-2mp-infrared-webcam-with-automatic-ir-cut-switching-and-ir-leds/
 waveshare night vision usb camera
https://www.amazon.fr/Module-Ordinateur-Portable-Android-Raspberry/dp/B0BL77FXPV/ref=sr_1_4?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=26708SMSP21KO&dib=eyJ2IjoiMSJ9.lVyQfbGlkYKfYrmZzZ0Rj5Z2i4F6rLzC4oY-50XJpoik_lEqtjfppW9U4qBhLZ8OHzDX5t2xkDCV4Z_L_3oJq_4uvmW2tWBq9IBbHn5XLGiQtkELm0m8Z4laYI8Isl8vsFhbahFulVWEFkqdJ_HrwMELTfSjZ16XR_WcxuyX6Cc4PMM6Ln81DHxUXQ6Y5KjHqHPfP3FLOOQ-gJ7jLyS4FQbz3KGqN7bw_topOVvQaQiv5QoVHeJmmQoCyOZMjD9M-ghTDn9p4j7PwGxW6CcCAGz6K2h5dIFbu6FgoRSab-w.n5_-Cj4W1VR2soPTkfFHlKkGISRnNiY87tT6F-I3Ppc&dib_tag=se&keywords=waveshare+night+vision+usb+camera+raspberry&qid=1726765272&sprefix=waveshare+night+vision+usb+camera+raspbery%2Caps%2C67&sr=8-4